Guide pour déterminer la concentration atmosphérique de la suie

- Indications générales

À partir de la fiche protocole fournie remplissez la première partie (le lieu, les personnes qui mesurent, la date).

- La mesure photométrique du filtre propre

- Prenez un nouveau filtre propre et faites les mesures. Pour cela:

  - Branchez le capteur photoélectrique et réglez le voltmètre sur 2000 mV;

  - Placez le disque en caoutchouc noir (pour déterminer Up0) dans le porte-filtre du capteur, fermez l´ensemble et attendez quelques minutes;

  - Notez la valeur du voltmètre Up0 dans le protocole. On a besoin de cette valeur pour déterminer la limite inférieure de la sensibilité de la photodiode à l’obscurité.

  - Mettez dans le porte-filtre un filtre blanc propre, dessinez au crayon les marques de position et notez la valeur donnée par le voltmètre U0. Faites attention aux marques de position qui doivent être très petites et ne doivent se situer que sur le bord du filtre.

NB! Ne laissez pas le voltmètre allumé ! (cela nous permettra d’économiser la pile…). De même ne laissez pas le capteur photoélectrique branché pendant trop longtemps!

- La vérification et la mise en place du système de mesure

- Mettez le filtre dans le porte-filtre et vérifiez si le porte-filtre est bien fermé. Faites attention au fait que si vous vissez trop fort le porte-filtre, le filtre sera endommagé. Par contre, si le porte-filtre n’est pas assez vissé, il y aura des fuites et le résultat ne sera pas correct.

- Mettez le porte-filtre dans la position de mesure.

- Vérifiez la disposition des éléments du système (les tuyaux ne doivent pas être trop compressés, la pompe doit être fonctionnelle); à ces conditions le système fonctionnera d´une manière stable et efficace.

- Les paramètres de début de mesure et de fin de mesure

- Allumez la pompe et notez immédiatement l´heure et la valeur indiquée par le débitmètre (Φ1) dans le protocole. Il faut lire l´indication de la vitesse de circulation de l´air au milieu du flotteur du débitmètre avec une précision de 0,1 L/min.

- Pendant le fonctionnement du débitmètre il faut faire un relevé météo. Notez dans le protocole les données météo nécessaires (température, pression atmosphérique, humidité relative d´air, direction du vent, précipitations).

- De plus il faut absolument déterminer la température dans le lieu de mesure. Il faut aussi suivre le changement du temps pendant toute la durée du cycle de mesure et le caractériser en utilisant également les prévisions météo ou les données de votre station météo).

- Il faut faire attention aux situations spéciales qui influencent les résultats de la mesure (par exemple une fumée noire produite par une usine peut être rabattue vers le porte-filtre ou bien un engin de chantier à moteur diesel a travaillé pendant deux heures près du porte-filtre ou encore un  voisin brûle des pneus de voiture, toutes ces situations sont susceptibles d’obstruer le filtre), il faut les noter dans la fiche protocole.

- Après 12 heures ou après un jour arrêtez la pompe et ouvrez brièvement le porte-filtre. Regardez d’abord le filtre sans le sortir. Notez l’heure sur la fiche au cas où vous faites la mesure pendant plus de 24 heures. Attention ! la durée de la vérification doit être soigneusement notée.

- Observez si le filtre est foncé. S´il n´est pas foncé du tout ou l´est juste un peu, fermez le porte-filtre de nouveau et continuez l´absorption d´air. En cas de prolongation du cycle indiquez la nouvelle heure de redémarrage de la pompe et notez la valeur lue sur le débitmètre. Il est fort possible que le filtre soit assez foncé après 6-12 heures. Si c’est le cas, vérifiez le filtre plus souvent.

- Si le filtre n’est pas assez foncé après trois jours, arrêtez le cycle de mesure.

- Avant d´arrêter notez la valeur du débitmètre Ф1 et l’heure de la fin de la mesure.

- Indiquez les paramètres météo à la fin de la mesure.

- Mesure photoélectrique du filtre chargé de suie.

- Branchez le capteur photoélectrique et règlez le voltmètre sur 2000 mV; placez le disque en caoutchouc noir (pour déterminer Up1) dans le porte-filtre du capteur, fermez l´ensemble et attendez quelques minutes; notez la valeur du voltmètre Up1 dans le protocole.

- Retirez délicatement avec la pince le filtre du porte-filtre et replacez-le dans le cylindre contenant les photodiodes à la place du disque noir en respectant les positions initiales faites précédemment avec votre repère.

- Mesurez la tension et notez dans le protocole la valeur de U1.

- Vous  pouvez conserver le filtre dans une poche type congélation, mais si les mesures sont correctes, cela n’est pas nécessaire. Si vous conservez le filtre, il faut absolument écrire sur un document tous les paramètres et le numéro du filtre.

- Calculs

- Faites tous les calculs écrits dans le protocole en utilisant le fichier excel et notez aussi par sécurité les résultats sur la fiche protocole. Attention de ne pas modifier les cellules contenant des formules de calcul ni d’enregistrer le fichier de travail excel (à défaut reprenez une feuille de calcul vierge sur les ressources de votre réseau).

- Répétez les mesures tous les jours pendant la durée de la campagne de mesure.

NB! Si la tension obscure Up n´est pas égale à 0, il faut la soustraire de toutes les valeurs relevées sur le capteur photoélectrique pour cette série de mesures. Pour le filtre après expérience on utilise la formule , U a pour valeur la valeur corrigée Ux-Upx, où x est 0 ou 1.